# Th 1  UN SATELLITE MALHEUREUX

Les manoeuvres orbitales les plus fréquentes réalisées par les vaisseaux spatiaux sont des variations de vitesse dans la direction du mouvement, c’est-à-dire des accélérations permettant d’atteindre des orbites plus élevées, ou des freinages pour initier la rentrée dans l’atmosphère. Dans ce problème, nous étudierons des variations imposées à l’orbite produites par de fortes poussées des moteurs dans la direction radiale. Pour effectuer les applications numériques, utiliser les données suivantes : rayon de la Terre, champ de pesanteur à sa surface, et durée du jour.

Nous considérons un satellite de communications géostationnaire1 de masse m  placé sur une orbite circulaire équatoriale de rayon. Ces satellites disposent d’un “moteur d’apogée” qui fournit les poussées  nécessaires pour atteindre l’orbite finale.

Image: ESA

Question 1

  - Calculer la valeur numérique de .

  - Donner l’expression algébrique de la vitesse  du satellite en fonction de  g,  et , et calculer sa valeur numérique.

  - Déterminer les expressions du moment cinétique (ou angulaire)  et de l’énergie mécanique  en fonction de , m, g  et

Une fois l’orbite circulaire géostationnaire atteinte (voir Figure F-1), le satellite est stabilisé.  Les contrôleurs au sol commettent alors l’erreur de réactiver le moteur d’apogée : la poussée est dirigée vers la Terre, et une variation  involontaire de la vitesse est imprimée au satellite. Nous caractériserons cette poussée par le paramètre . La durée de l’allumage du moteur est négligeable par rapport aux autres durées orbitales caractéristiques, de sorte qu’elle peut être considérée comme instantanée.

Question 2

Supposons .

  - Déterminer les caractéristiques de la nouvelle orbite2 :  le paramètre  et  l’ excentricité , en fonction de  et  .

  - Calculer l’angle  entre le grand axe de la nouvelle orbite et le vecteur position au moment de l’allumage accidentel.

  - Donner les expressions algébriques des distances du périgée  et de l’apogée  au centre de la Terre en fonction de  et   , et calculer leurs valeurs numériques pour .

  - Déterminer la période T de la nouvelle orbite en fonction de  et  et calculer sa valeur numérique  pour.

Question 3

  - Calculer la valeur minimale du paramètre de poussée, , pour que le satellite échappe à l’action gravitationnelle de la Terre.

  - Sur cette nouvelle trajectoire, déterminer  , la distance minimale du satellite au centre de la Terre, en fonction de .

Question 4

Supposons .

  - Déterminer la vitesse résiduelle à l’infini, , en fonction de  et   .

  - Exprimer le “paramètre d’impact” b de la direction asymptotique d’échappement en fonction de et  . (Voir Figure F-2).

  - Déterminer l’angle  de la direction asymptotique en fonction de . Calculer la valeur numérique pour  .

INDICES

Sous l’action de forces centrales newtoniennes en 1/r2 , les corps décrivent des trajectoires qui peuvent être des ellipses, des paraboles ou des hyperboles. Pour m << M,  le centre attracteur de masse M est l’un des foyers de la trajectoire. Si nous prenons l’origine en ce point, l’équation générale (polaire) de ces courbes s’exprime de la façon suivante (voir Figure 3):

où l est une quantité positive appelée le paramètre et est l’excentricité de la courbe, avec:

et

où G est la constante de gravitation, est la grandeur du moment cinétique (ou angulaire) de la masse sur son orbite par rapport à l’origine, et E est son énergie mécanique, l’origine de l’énergie potentielle  étant prise à l’infini.

Les cas suivants peuvent se présenter:

i)	Si , la courbe est une ellipse (circonférence pour ).

ii) 	Si , la courbe est une parabole.

- Si , la courbe est une hyperbole.

| COUNTRY CODE | STUDENT CODE | PAGE NUMBER | TOTAL No OF PAGES |
| --- | --- | --- | --- |

Th 1     FEUILLE DE RÉPONSES

| Question | Idées et formules fondamentales utilisées | Expressions algébriques | Résultats numériques | Barème |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  |  |  | 0.3 |
| 1.2 |  |  |  | 0.4 |
| 1.3 |  |  |  | 0.4 0.4 |
| 2.1 |  |  |  | 0.4 0.5 |
| 2.2 |  |  |  | 1.0 |
| 2.3 |  |  |  | 1.2 |
| 2.4 |  |  |  | 0.7 |
| 3.1 |  |  |  | 0.5 |
| 3.2 |  |  |  | 1.0 |
| 4.1 |  |  |  | 1.0 |
| 4.2 |  |  |  | 1.0 |
| 4.3 |  |  |  | 1.2 |

# Footnotes

1 La période de révolution est .

2 Voir “indices”.

# Text boxes

F-3

r



M

m

F-2

b

m

F-1